## Slide 1: McGuire1
A 16-bit Simulator
By:
Seth Bane, Stephanie Carter, Steven Lenig,
& Sergio Rocha

## Slide 2: Basic Design

## Slide 3: Instruction
16-bit instruction
  4-bit Op-Code
  3-bit Destination Mode
  3-bit Destination Register
  3-bit Source Mode
  3-bit Source Register
Op-Code | DMode | DReg | Smode | SReg

## Slide 4: Op-Codes
Arithmetic/Logic
  0000 - MOV
  0001 - NOT
  0010 - ADD
  0011 - SUB
  0100 - OR
  0101 - AND
  0110 - CMP
  0111 - XOR
Branches
  1000 - BRA
  1001 - BEQ
  1010 - BNE
  1011 - BGT
  1100 - BLT
  1101 – BRZ
Shifts
  1110 – SHR
  1111 – SHL

## Slide 5: Addressing Modes
000 – Register Direct D0
001 – Register Indirect (D0)
010 – Auto-Increment (D0)+
011 – Auto-Increment Deferred @(D0)+
100 – Auto-Decrement -(D0)
101 – Auto-Decrement Deferred @-(D0)
110 – Reserved
111 – Index Deferred @X(D0)

## Slide 6: McGuire1 Simulator